ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

« М Е Т А Л Л О С Н А Б »

# Юридич. адрес:  443110,  г.Самара,  ул.Ново-Садовая,13-7   Для почтовых сообщений: 443020,  г.Самара   ул.Некрасовская,79-1

р/счет 40702810500000000172  ФАКБ «Инвестторгбанк» (ЗАО)  «Самарский», г.Самара к/с 30101810000000000771      БИК 043601771

ИНН 6316124028  КПП 631601001  тел/факс г.Самара (846) 310-85-58, 310-85-60, 310-85-66, 310-87-36, 332-61-16, 270-71-60

Тольятти 8(8482)484155

исх. № 165

Фирма ООО  «Металлоснаб» занимается поставками стальных и стеклопластиковых труб для систем водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

В настоящее время в странах дальнего зарубежья и СНГ применяются трубы , изготовленные из стеклопластика и полиэтилена для водоснабжения и канализации всех муниципальных образований.

Наша фирма является эксклюзивным представителем завода-изготовителя

стеклопластиковых труб АО «АЗНТ» Казахстан

Использование стеклопластиковых труб позволит резко сократить затраты по монтажу и эксплуатации муниципальных трубопроводов и систем мелиораций  .

В качестве объекта анализа выбрана труба диаметром 1200 PN 6 (атм.) SN10000 н/м2 (класс прочности)

для транспортировки воды

В основу методики положены следующие исходные данные виде затрат :

Труба стеклопластиковая DN 1200 давление Р=6,0 МПа

Труба стальная DN 1220х12 давление Р 6,0 МПа

I. Единовременные капитальные затраты на закупку труб- 3 затр.

( для стальных труб берется стоимость не заизолированной трубы)

Стоимость 1 п.м. стальной трубы 13610 рублей

Стоимость 1п.м. стеклопластиковой трубы 14270 рублей

II. Затраты на проведение строительно-монтажных работ по прокладке трубопровода:

1) Текущие затраты по защите от коррозии- 3 тек.

Для стальных труб-30% от стоимости труб -3 тек ст.= 3ст х 0,3 = 13610х0,3= 4083 рубля

Для стеклопластиковых труб- 0 рублей.

2) затраты на монтаж и внешнюю гидроизоляцию – 3 монт.

Для стальных труб  90% от первоначальной стоимости:

3 монт. ст.= 3 стх 0,9= 13610х0,9= 12249 рублей

Для стеклопластиковых труб- затраты только монтаж (гидроизоляция не требуется) составляет 30% от первоначальной стоимости:

3 монт. стп. = 0,3х 14270 рублей= 4281 рублей

III. Эксплутационные затраты на период 50 лет эксплуатации :

- Затраты на ремонт и замену труб – 3р= N х K х 3, где

N – Кратность замены труб в течении эксплуатации

К – коэффициент на ремонт и замену труб

Для стальных труб Nст =2.Кст.=5, Затраты на ремонт  стальной трубы =2х5х13610= 136100 рублей

Для стеклопластиковых труб Nстп=1,1 К стп=0,3 Затраты на ремонт спт трубы=1,1х0,3х14270=4709 рублей

| № | Виды затрат | Стальная труба руб. | Стеклопластиковая труба руб. | Экономия руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Единовременные капитальные затраты |  |  |  |
| 1. | Стоимость трубопровода за 1 п.м. | 13610,00 | 14270,00 |  |
| II | Затраты на проведение строительно-монтажных работ по прокладке трубопровода |  |  |  |
| 1. | Текущие затраты по защите от коррозии | 4083,00 | 0 |  |
| 2. | Затраты на монтаж и внешнюю гидроизоляцию | 12249,00 | 4083,00 ** |  |
| III | Эксплуатационные затраты |  |  |  |
| 1. | Затраты на ремонт и замену труб | 136100,00 | 4709,00* |  |
| IV | Итого затрат |  |  |  |
| 1. | На 1 п.м трубы | 166042,00 | 23062,00 | 142980,00 |
| 2. | На 1 км трубы | 166042000,00 | 23062000,00 | 142980000,00 |

* Ремонт и замена стеклопластиковых труб по причине внешних непредвиденных воздействий в данных расчетах можно не учитывать.

* Долговременная и эффективная эксплуатация стеклопластиковых труб ( до 75 лет)

** Стеклопластиковая труба не требует гидроизоляции, а при монтаже не требуется никакой специальной техники , сварочного оборудования и обученного персонала

Как видно из вышеприведенных расчетов экономическая эффективность использования стеклопластиковых

труб не вызывает сомнения.

Качественные характеристики труб:

- Долговременная и эффективная эксплуатация.

- Высокая механическая прочность

- Нет необходимости в облицовке, изоляции, катодной, электрохимзащите и других форм коррозийной защиты.

- Низкий вес трубы : (стальная труба 1 п.м. 358,05 кг , стеклопластиковая труба 1 п.м. 150,00 кг)

Предлагаем рассмотреть возможность применения стеклопластиковых труб в системах водоснабжения и канализации.

В свою очередь наша фирма возьмет на себя все обязательства по своевременной поставки,

В случае  если Вас заинтересовало наше предложение , мы готовы встретится для обсуждения всех деталей в любое удобное  Вам время .

С уважением,

Генеральный директор

ООО  «Металлоснаб»                         Ривкинд Б.Л.

Контактные телефоны :

Ривкинд Борис Львович  270-71-60  раб. 271-68-15 сот

Толоконникова Наталья Юрьевна  310-85-59 тел/факс.

Прилагаем к письму : Техническое обоснование

Прайс

Отгрузочные реквизиты: Ст. САМАРА Куйбышевской ж.д. Код ст. 657907   Код предприятия 2985

# ОКПО 57579534

E-mail:  metsnab@samaramail.ru   www.metsnab.ru